超声波洗瓶机

一、  概述

超声波清洗是利用超声振动，使液体产生“空化”作用，由空化作用产生强大的机械力，将物体粘附的各种污染、污垢剥离下来，达到清洗目的。超声波无孔不入，特别对几何形状复杂的物体和各种微孔、盲孔、窄缝等用常规清洗方法解决不了的难题，用超声波清洗就很容易解决。因此，超声波广泛应用于制药、机械、电子、轻纺、化工、光学、表面处理等行业。它不但能达到清洗目的，还能对瓶内外附着的各种微生物，大肠杆菌及类似病毒，进行超声粉碎，使其丧失生物活性，从而达到消毒灭菌作用。

- 工作原理

由操作人员将西林瓶送至进瓶盘上，由进瓶盘将瓶子推入旋转轨道翻转180度，进入超声波槽进行超声波清洗，瓶口朝下，进入反冲轨道，反冲清洗以后，再经过洁净空气把瓶子吹干，再翻转180度，最后进入接瓶盘或下道工序传送带上。

- 超声波洗瓶机操作规程

- 准备

- 检查设备电器开关，仪表指示，设备传动是否正常。

- 检查拨瓶轮离合器是否在正常位置，如果在空档位置请调整好。

- 合上机器电源开关，打开调速开关，变频器操作面板荧光屏显示设置频率，这时可按RUN键，变频器工作，电机速度逐渐达到设定值。停止按STOP键即可。

- 先空机运转2分钟，检查设备和机械传动结构是否正常，运转声音是否正常，正常后方可进行生产。

- 开车

先把进水阀打开，使储液槽内注满水，打开无盐水阀门，打开注射用水阀门，喷淋正常，打开水泵开关，使超声波清洗槽灌满水，调整进水，使槽内保持一定水位（严禁不到水位打开超声波），打开空气阀门。当槽内水位达到规定水位以后，打开超声开关，超声波清洗机进入工作状态。

- 操作员把西林瓶装入进瓶盘，打开调速开关，使转速为10～26Hz（100~400支/分钟7ML）,按RUN键开始生产。

- 当有卡瓶情况时，首先按STOP键停车，检查一下卡瓶部位，及时清理碎瓶，调整拨瓶轮，再开车生产。

- 在理瓶转盘把西林瓶拨入拨瓶轮及轨道中，严禁倒瓶进入。

- 注意

- 严禁不到水位打开超声波。

- 生产结束后一定要先关超声波，再放水。

- 如超声波不工作，请专业维修人员检修。

- 若要调整生产量，请根据变频器说明书设置所需工作频率。

- 严禁倒瓶进入轨道。